1. A 4-bit non-prime number detector (output 1 for non-prime numbers).

Suppose the input number is ABCD, the output function is F.

- Draw the truth table

| Decimal | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Simplify with K-map

AB	   00	       01	 11	    10

| 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |

2. Suppose a BCD number X = ABCD, design a function F such that

if X mod 3 = 0

then F: = 0

else F: = 1;

- Draw the truth table

| Decimal | A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | X |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | X |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | X |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | X |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | X |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | X |

- Simplify with K-map

AB	   00	       01	 11	    10

| 0 | 1 | X | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | X | 0 |
| 0 | 1 | X | X |
| 1 | 0 | X | X |

# Text boxes

# CD

00

01

11

10

All are essential prime implicants

# CD

00

01

11

10

All are essential prime implicants