EE/CSE 469 – Computer Design and Organization
HW #2 – Due 17 January 2018

# 1.) Convert the program into machine code.

LOOP:

EOR X1, X4, X5

SUBI X1, X1, #15

LOOP2:

LDUR X19, [X1, #5]

CBZ X19, LOOP

LSR X19, X19, 2

ADD X1, X1, X19

B LOOP2

# 2.) Convert the following machine code program to assembly.

# 01010100000000000000000010001011

# //	B.LT TAKEN3

# 10010001000000000000010001000010

# //	ADDI X2, X2, #1

# // ERROR3:

# 00010100000000000000000000000000

# //	B ERROR3

# 10010001000000000000001111111111

# //	ADDI X31, X31, #0

# // TAKEN3:

# 10110100000000000000000010100000

# //	CBZ X0, ERROR4 (+5)

# 3.) For the following 6-bit 2’s complement values, compute the result of the given calculation.  If there is an overflow please state this.

# A: 110100     B: 011010     C: 100011

# A + B

# A + C

# A – B

# A – C